DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MÁQUINA

Tipo: 			Llave de impacto 1” Cuello 150mm.

Modelo: 			L101140ES

Par de apriete trabajo: 	170 Kg/m

Par de apriete máximo: 	235 Kg/m

Capacidad de tornillo: 	M-33

Velocidad en vacío: 		4000 rpm

Presión de trabajo: 		8 kg cm2

Manguera interior: 		12 mm.

Consumo de aire en carga: 	780l/m

Racord entrada de aire: 	¼”

Peso: 			12 kg

Nivel sonoro en dBA: 	102 según norma PN-8NT1

Nivel de vibración en carga: 	7,2 m/s2 según norma ISO 8662-1

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Amparados por la información del fabricante declaramos que el producto L101140ES, cumple y está en conformidad con lo previsto en la directiva 2006/42/CE